## Slide 1: Priporočila za področje ZP
5.1 Priporočene storitve za odjemalce
5.2 Analiza stroškov in koristi
5.3 Uvajanje sistema naprednega merjenja
5.4 Funkcionalne zahteve
5.5 Podatki

## Slide 2: Storitve za odjemalce (ZP)
Najprimernejši časovni interval merjenja porabe?
- En dan (2 odgovora)
- Ena ura (2 odgovora)
Opozorila, predlogi:
sistem načrtovati tako, da omogoča najmanjši interval eno uro; za posamezno merilno mesto naj bo izbira urnega ali dnevnega intervala odvisna od procesov, ki se ga tičejo
če je urni interval v kombinaciji z električnim števcem, to ne podraži plinskega števca

## Slide 3: Storitve za odjemalce (ZP)
Najprimernejše časovno obdobje hranjenja zgodovinskih podatkov?
- Mesečni podatki: 3 – 5 let
- Dnevni podatki: 3 – 6 mesecev
- Urni podatki: 15 dni
Opozorila, predlogi:
odločitev naj bo predmet analize procesov, ki uporabljajo podatke iz sistema naprednega merjenja
predolgo shranjevanje podatkov zvišuje stroške
za odjemalca naj bodo brezplačni podatki za obdobje enega leta, za večletne obdobje naj bodo podatki plačljivi

## Slide 4: Storitve za odjemalce (ZP)
Najprimernejše število tarif?
- največ dve tarifi (za konično rabo in za rabo v pasu)
Opozorila, predlogi:
- pri gospodinjstvih je večtarifno merjenje nepotrebno in bega stranke, pri velikih odjemalcih pa naj se uvede
- tarife treba opredeliti dovolj zgodaj, da bodo vgrajeni ustrezno opremljeni plinomeri

## Slide 5: Storitve za odjemalce (ZP)
Storitev: izstavljanje računov na osnovi dejanske porabe !?
Argumenti za:
odjemalci več ne bodo morali plačevati računov na osnovi ocenjene porabe
Argumenti proti:
obremenitveni profili (AGEN-RS, leta 2013) bodo dober približek dejanskemu stanju, zato izstavljanje računov na osnovi dejanske porabe ne bo bistvena prednost naprednega merjenja
odjemalci že sedaj lahko javljajo stanja plinomerov in plačujejo po dejanski porabi

## Slide 6: Analiza stroškov in koristi (ZP)
Koristi uvedbe sistema naprednega merjenja (za odjemalce, dobavitelje, lastnike in operaterje omrežij, celotno družbo) !?
Argumenti proti:
Uvedba sistema naprednega merjenja ne bo pomembneje:
zmanjšala stroškov in časa intervencij pri odjemalcu
pospešila postopkov zamenjave dobavitelja
prispevala k odprtju trga
izboljšala podatkov o profilu odjemalca (projekt obremenitveni profili AGEN-RS)
izboljšala učinkovitosti upravljanja omrežja, zanesljivosti in varnosti delovanja omrežja
zmanjšala obremenitve omrežja
zmanjšala izgub v omrežju
izboljšala načrtovanja investiranja in vzdrževanja omrežja

## Slide 7: Uvajanje sistema naprednega merjenja (ZP)
Odločitev o uvedbi na osnovi analize stroškov in koristi! (predlog EZ  AGEN-RS)
Opozorila, predlogi:
- uvedba sistema naprednega merjenja ne sme zmanjšati konkurenčnosti oskrbe z zemeljskim plinom
uvajanje naprednih merilnikov mora biti postopno od največjih odjemalcev proti manjšim
za manjše odjemalce uvedba naprednega merjenja ni smiselna, ker bi predstavljala nesorazmerno visoke stroške glede na možne koristi

## Slide 8: Funkcionalne zahteve (ZP)
Posvetovalni dokument navaja 21 možnih funkcionalnih zahtev merilnih naprav !?
Opozorila, predlogi:
Pri določitvi minimalnih funkcionalnih zahtev je treba upoštevati:
    1) kaj ponuja trg (nekatere funkcionalne zahteve ponujajo samo določeni proizvajalci – monopolen položaj)
    2) trenutno stanje vgrajenih merilnih naprav (možnost, da se funkcionalne zahteve zadostijo z minimalnimi spremembami/dodatki pri merilni napravi)

## Slide 9
Hvala za pozornost !